## Slide 1
Le misure di prestazione

## Slide 2: Le prestazioni di Efficienza o produttività
Produttività
Produttività delle risorse produttive
Produttività dei magazzini
Manodopera
Impianti
Rotazione e copertura
Analisi ABC-ABC
Materiali (rese)
Disponibilità e potenzialità

## Slide 3: Indice di rotazione e giacenza (prox slide)
Fai prova “unità di misura” su IDR e COP (IDR = (pz/mese)/pz = 1 / mese)
Dire come si può misurare consumo (output meno input) e giacenza (da sistema informativo ?!)
Giacenza e consumo espressi in pezzi o a valore (ma potrebbe essere espresso con altri indicatori: volume, ecc..)
Indice di rotazione: numero di volte in cui si ricostituisce la giacenza media (fai es. numerico con es. IDR = 2)
Copertura descrive la durata dell’investimento a magazzino e il suo ciclo economico
Giacenza è sempre la stessa (indipendente da unità temporale)
Consumo espresso su unità temporale (al mese, all’anno, ecc.)
Giacenza media: quantità o valore di merce mediamente presente in ogni istante a magazzino Sm = (∑Si*Ni) / T (Si = livello di scorta nell’istante i; i = 1, T; Ni = giorni di scorta per ciascun livello; T = intervallo temporale di osservazione)
Semplificazione per GM: scorta varia linearmente fra max (S1) e min (S1’) prima e dopo arrivo di un lotto Sm = [((S1+S1’)/2)*t1 + … ] / T

## Slide 4: Efficienza dei magazzini
Misurazioni classiche del livello di scorta:
  indici di rotazione
  giorni di copertura
Indice di Rotazione =
Copertura =
S Consumi periodo
Giacenza Media
gg periodo
Indice di Rotazione

## Slide 5: La misura dell’efficienza della gestione materiali
Un ulteriore quadro di analisi è fornito dalle analisi delle ABC incrociate.
Si tratta in pratica di identificare parametri di classificazione (esempio giacenza e consumo) ed analizzare i materiali secondo classificazioni ABC.
Obiettivo è migliorare la focalizzazione degli interventi di miglioramento

## Slide 6: La misura dell’efficienza della gestione materiali
A
B
C

## Slide 7: La misura dell’efficienza della gestione materiali
DOMANDA
MOLTO
REGOLARE
DOMANDA
POCO
REGOLARE
DOMANDA
POCO
REGOLARE
DOMANDA
IRREGOLARE
DOMANDA
MOLTO
REGOLARE
DOMANDA
REGOLARE
DOMANDA
IRREGOLARE
OBSOLESCENZA
ROTTURE DI STOCK
A
GIACENZA
C
B
A
C
B
CONSUMI

## Slide 8: La misura dell’efficienza della gestione materiali
Elevata opportunità e alto rischio
N° items generalmente contenuto: possibilità di maggiore analiticità nell’effettuare le verifiche
Situazioni specifiche:
– scorte costanti, rifornimenti frequenti e in piccole quantità: ridurre le scorte di sicurezza
– scorte costanti, rifornimenti sporadici e in quantitativi rilevanti: rimuovere i vincoli alle condizioni di rifornimento
– scorte cicliche, rifornimenti frequenti e in piccole quantità: destagionalizzare l’alimentazione
– scorte cicliche, rifornimenti sporadici e in quantitativi rilevanti: destagionalizzare l’alimentazione e rimuovere i vincoli alle condizioni di rifornimento
Notes: 1. Tipo JIT - 2. lontananza, quindi ad esempio cercare di mitigare

## Slide 9: La misura dell’efficienza della gestione materiali
N° items auspicabilmente contenuto; se così non è, “obiettivo azzeramento”
Situazioni specifiche:
– items obsoleti: non produrre/acquistare più e “smaltire” attraverso vendite promozionali, offerta su canali/mercati diversi; al limite distruggere
– nuovi prodotti e ricambi: monitorare

## Slide 10: La misura dell’efficienza della gestione materiali
N° items generalmente contenuto; “obiettivo incrementare”
Scorte contenute o vendite non adeguate? Monitorare attentamente le rotture di stock
Situazioni specifiche:
– items prodotti/acquistati su ordine
– items gestiti in logica Just In Time

## Slide 11: La misura dell’efficienza della gestione materiali
N° items generalmente molto elevato
Items di scarso interesse sia per i responsabili della gestione scorte, sia per i responsabili delle vendite
Items onerosi dal punto di vista della gestione di magazzino: aggiornamento dati di magazzino,occupazione spazio, etc.
Situazioni specifiche:
– se gli items sono di scarso interesse: verificare l’opportunità di operare degli stralci
– se le vendite sono contenute perché il prodotto non è disponibile: migliorare gestione scorte e monitorare rotture di stock

## Slide 12
Caso NewMat

## Slide 13: Valore (prox slide)
Perché si usa valore ? no somma pere e mele
Quali dati per assegnare valore ?
  MP: costo materie prime
  SL: costo variabile di prodotto
  PF: costo del venduto

## Slide 14: I dati di partenza (1)
Mensile

## Slide 15: I dati di partenza (2)

## Slide 16: La classificazione ABC per valore di giacenza

## Slide 17: La classificazione ABC per valore di giacenza

## Slide 18: La classificazione ABC per valore di consumo

## Slide 19: La classificazione ABC per valore di consumo

## Slide 20: La costruzione dell’ABC-ABC

## Slide 21: La distribuzione dei codici nell’ABC-ABC

## Slide 22: La distribuzione della complessità (numero di codici di ogni classe)

## Slide 23: La distribuzione del valore del consumo

## Slide 24: La distribuzione del valore in giacenza

## Slide 25: Media* (prox slide)
Non si può fare la media su item che hanno peso completamente diverso !
  Es. la classe A vale decine di milioni, la C solo un paio !
Non si sommano mele con pere…

## Slide 26: Altri indici derivanti dall’analisi

## Slide 27: Altri indici derivanti dall’analisi

## Slide 28
- Caso Frigo Maker 2 -
Le misure di prestazione di servizio

## Slide 29: Le misure di servizio – Quadro generale
Sistemi che operano per il magazzino (MTS)
Servizio
Sistemi che operano su commessa (MTO, ATO….)
Puntualità
Accuratezza e Completezza della consegna
Prontezza
Disponibilità
Persistenza dello stock-out

## Slide 30: Le misure di servizio MTS - Disponibilità
Tiene conto, nelle realtà produttive in cui si risponde per il magazzino, del fenomeno dello stock-out (o rottura di scorta).
Indicatori:
  Fisici:
    Quantità in stock-out (inevasi) / Quantità totali ordinate;
    N° ordini evasi / N° ordini totali;
    N° ordini inevasi / N° ordini totali;
    N° righe ordine evase / N° righe ordine totali
    N° codici evasi / N° codici richieste;
  Economici:
    Costo della vendita persa per stock-out;
    Costo delle penali per ritardata consegna.

## Slide 31: Le misure di servizio MTS - Persistenza dello stock-out (indisponibilità di prodotto)
Misura il “protrarsi del disservizio”.
  Fisiche:
    Tempo di consegna medio degli ordini non consegnati “dal pronto”;
    N° periodi stock-out / N° totali periodi.
  E’ opportuno valutare sia gli stock-out “effettivi”, sia gli stock-out potenziali

## Slide 32: Caso Frigo Maker 2 – (6) Magazzino
Calcolare:
  Indice di rotazione, Giorni di copertura
  Frequenza di (potenziale) stock-out: N° periodi (potenziale) stock-out / N° totali periodi.
  % ordini inevasi: N° ordini inevasi / N° ordini totali;
  % domanda inevasa: Q.tà in stock-out (inevasi) / Q.tà totali ordinate;

## Slide 38: Caso Frigo Maker 2 – (6) Magazzino
Indicatori di magazzino
∑giorni di stock-out/ ∑giorni lavorativi
∑giorni di potenziale stock-out/ ∑giorni lavorativi
∑ordini inevasi/ ∑ordini ricevuti
-∑quantità inevase/ ∑quantità ordinate

## Slide 39: Le misure di servizio – Prestazioni connesse al LT: puntualità e prontezza (tempestività)
data ordine
data inizio produzione
data richiesta
data pianificata
data effettiva
(DR - DO)Delivery Lead Time Richiesto
(DE - DI) Lead Time Produttivo
(DE - DO) Delivery Lead Time Complessivo
(DE - DR) Ritardo
(DE - DP) Ritardo
Non pianificato
(DP - DR) Ritardo Pianificato
TEMPO
TEMPESTIVITA’
PUNTUALITA’

## Slide 40: Caso Frigo Maker 2 – (7) Personalizzazione
Calcolo dei lead time:
DP
DR
DO
DI
DE

## Slide 41: Caso Frigo Maker 2 – (7) Personalizzazione

## Slide 42: Caso Frigo Maker 2 – (7) Personalizzazione