## Slide 1: Valutazione d’Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Autorizzazione Integrata Ambientale

## Slide 2: Valutazione d’Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Autorizzazione Integrata Ambientale
Tutte e tre le procedure che verranno esaminate hanno caratteristiche comuni:
carattere preventivo, proponendosi (in applicazione del principio comunitario di prevenzione) di individuare, valutare e mitigare i possibili effetti perturbativi sull’ambiente di un determinato piano, programma o progetto prima che esso sia adottato o autorizzato;

## Slide 3
si fondano su un approccio globale, associando cioè in un’unica contestuale valutazione l’incidenza che la realizzazione di uno specifico piano, programma o progetto può avere su tutti i fattori di cui l’ambiente è composto, considerati complessivamente ed anche nelle loro possibili interazioni;
danno risalto alla partecipazione del pubblico essendo potenzialmente aperte alla partecipazione di un numero anche elevato di soggetti;
prevedono un’istruttoria tecnico-scientifica.

## Slide 4: Via e Vas
La Via e la Vas sono processi di valutazione
Preventiva e
Sistematica
degli effetti sull’ambiente che possono derivare da attività di trasformazione del territorio, previste in atti:
di programmazione o pianificazione o
di progettazione

## Slide 5
Il processo di trasformazione del territorio
Vede una pluralità di momenti
decisionali che portano la pubblica amministrazione a valutare:
Se realizzare le trasformazioni
Dove realizzarle
Come realizzarle

## Slide 6
La Vas attiene alla valutazione degli
effetti ambientali che è prevedibile
conseguiranno dalla attuazione delle
previsioni dei piani e programmi
La Via attiene alla valutazione dei
probabili effetti di uno specifico progetto

## Slide 7
Valutazione d’Impatto Ambientale

## Slide 8: Valutazione d’Impatto Ambientale
Con l’espressione Valutazione d’impatto ambientale (VIA) si intende, un procedimento incidentale – destinato a innestarsi su un procedimento principale “autorizzatorio” – e aperto alla partecipazione del pubblico, che, a seguito di un’istruttoria a carattere tecnico-scientifico e interdisciplinare, sfocia in un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto pubblico o privato, che appare suscettibile di provocare effetti rilevanti sull’ambiente globalmente considerato.
Il fine è quello di migliorare la qualità dell'ambiente e la qualità di vita, utilizzando un approccio preventivo e integrato, attraverso analisi e valutazioni preliminari.

## Slide 9
Il giudizio, che dovrà tener conto :
delle caratteristiche del progetto;
del modo in cui il progetto dovrà essere realizzato;
delle peculiarità del contesto ambientale su cui esso è destinato a incidere,
potrà altresì prevedere anche prescrizioni correttive.

## Slide 10: Storia
La VIA nasce alla fine degli anni ’60 negli USA con il nome di Environmental Impact Assessment (EIA), che introduceva le prime forme di controllo sulle attività umane interagenti con l’ambiente.
L’importanza della VIA è accresciuta nel 1969 con l’emanazione del National Environmental Policy Act (NEPA).
Successivamente altri Stati hanno adottato norme specifiche per l’introduzione della VIA nel proprio ordinamento.

## Slide 11: Direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
La direttiva 85/337/CEE approvata dal Consiglio delle Comunità europee è il primo testo normativo in Europa per la disciplina della VIA nei progetti pubblici e privati.
L’orientamento di tale disposizione è quello di migliorare la politica ecologica comunitaria mediante l’introduzione di un processo di valutazione iniziale.
Lo scopo è evitare/prevenire inquinamenti e perturbazioni ambientali, anziché combattere successivamente gli effetti nocivi che le modifiche alla realtà esterna possono produrre sull’ambiente.

## Slide 12
Ulteriore obiettivo della direttiva è evitare che vi siano disparità tra le legislazioni vigenti negli Stati membri, che possano creare squilibri concorrenziali nel mercato comunitario.
La direttiva è stata successivamente integrata e modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.

## Slide 13: Riconoscimento internazionale
Dichiarazione di Rio, 1992, Principio 17:
“La valutazione d’impatto ambientale, come strumento nazionale, sarà effettuata nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull’ambiente e dipendano dalla decisione di un’autorità nazionale competente”

## Slide 14: Quadro Normativo Italiano
La procedura di VIA è stata introdotta nell’ordinamento italiano dall’art. 6 della legge n. 349 del 8 luglio 1986 “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”.
Successivamente, con i decreti attuativi DPCM 17 dicembre 1988 e DPCM 10 agosto 1988, sono state rispettivamente individuate le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e fissate le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente.

## Slide 15: D.Lgs. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale”
Con la Legge n. 308 del 2004 , il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei settori e materie tra cui la VIA.
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, nella Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, assolve questa funzione di riordino della normativa ambientale, abrogando le principali fonti normative sopra citate e dettando per la prima volta (a livello dell’ordinamento statale) una disciplina organica della procedura di VIA.
La parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 è stata integralmente rielaborata attraverso il decreto correttivo D.Lgs. n. 4 del 2008, dal D.Lgs 128 del 2010, dal D.Lgs 46 del 2014 e da ultimo dalla L. 104/2017.

## Slide 16
Obiettivo della VIA: assicurare
• trasparenza dell’iter decisionale e
• completezza e affidabilità delle informazioni su
cui poggia la valutazione.
La VIA è caratterizzata dall’informazione e dalla partecipazione ai processi decisionali, attraverso strumenti e procedimenti formalizzati :
• delle altre autorità ambientali
• dei cittadini

## Slide 17: VIA
Lo spirito della V.I.A. non è quello di vietare tout court interventi che incidano sull’ambiente (essendo all’uopo sufficiente l’apposizione di vincoli inderogabili che vietino, ad esempio, l’edificazione o altre attività similari), bensì quello di valutare la “sostenibilità” di interventi che sicuramente interferiscono con l’ambiente. - TAR MARCHE, Sez. I - 4 marzo 2010, n. 100

## Slide 18
T.a.r. Toscana, sez. II, 20-04-2010, n. 986.
La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale; ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata dai profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività anche alla luce degli ampi profili di discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto ambientale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici..

## Slide 19: D.Lgs. 152/2006 art. 5 - Definizioni
b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;

## Slide 20: Articolo 4, comma 3
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

## Slide 21: Articolo 4 comma 4 lettera b)
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).

## Slide 22
c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversita', con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto medesimo.

## Slide 23
La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
L’assoggettabilità a VIA è subordinata alla presenza di possibili (dunque non certi) effetti negativi e significativi sull'ambiente (- TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 957)

## Slide 24
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

## Slide 25: ART. 19 Modalita' di svolgimento
La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
lo svolgimento di uno studio preliminare ambientale
la verifica di assoggettabilità;
la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
la presentazione e la pubblicazione del progetto;
lo svolgimento di consultazioni;
la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
la decisione;
l'informazione sulla decisione;
il monitoraggio.

## Slide 26: Verifica di assoggettabilità
Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico.
Lo studio preliminare ambientale e' pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorita' competente
L'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web
Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorita' competente
L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi

## Slide 27: Studio di impatto ambientale
Lo Studio di impatto ambientale è l’elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;

## Slide 28
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilita' e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

## Slide 29
Del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa o su sito web dall’autorità competente.
Chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale deve tenere conto delle osservazioni pervenute.

## Slide 30
C. Stato, sez. VI, 28-12-2009, n. 8786.
In materia di studio di impatto ambientale, l’amministrazione non può essere onerata dell’obbligo di discutere dialetticamente tutte le proposte pervenute una volta che l’impostazione conclusiva sia logica e coerente.

## Slide 31: Decisione
L’istruttoria tecnica sull’impatto ambientale del progetto, mediante Conferenza di Servizi, in collaborazione con le altre amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente, si conclude con l’emanazione del giudizio di compatibilità ambientale e la raccolte delle autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione del progetto.

## Slide 32: Conferenza dei servizi
La procedura di Via è caratterizzata dalla convocazione di
una Conferenza di servizi:
per effettuare l’istruttoria tecnica sull’impatto ambientale del progetto in collaborazione con le altre amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente e
per acquisire le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati richiesti

## Slide 33: Conferenza dei servizi
La Conferenza di servizi si svolge con le modalità stabilite dalla Legge 241/1990. I lavori della Conferenza di servizi si articolano in due momenti:
• una fase istruttoria preposta all’esame congiunto tra gli enti partecipanti, in contraddittorio con il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale (SIA) che produce l’elaborazione del “Rapporto sull’Impatto Ambientale”
• una fase decisoria nella quale si condivide il “Rapporto sull’Impatto Ambientale” e si acquisiscono gli atti autorizzativi relativi al progetto.

## Slide 34: Decisione
Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente.

## Slide 35: Art. 28: Monitoraggio
cioè la fase di controllo e verifica:
• degli (effettivi) impatti ambientali significativi
provocati dalle opere approvate e
• della ottemperanza delle prescrizioni espresse
Per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi non previsti e consentire all’autorità competente di adottare le opportune misure correttive

## Slide 36: Monitoraggio
Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorita' competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.
Qualora successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entita' significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorita' competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo' ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita' autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.

## Slide 37: Monitoraggio
Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorita' competente, nonche' dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente e' data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorita' competente.

## Slide 38: Controlli e sanzioni
I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilita' a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
È ora possibile la VIA postuma: in caso di annullamento giurisdizionale o in autotutela dei suddetti provvedimenti, l’autorità competente può assegnare all’interessato un termine per avviare un nuovo procedimento di screening/VIA.
In caso di inadempimenti o violazioni:
  diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
  revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

## Slide 39: Controlli e sanzioni
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilita' a VIA, ove prescritte, e' punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

## Slide 40: ART. 27 Provvedimento unico in materia ambientale - PUA
Il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
Include: AIA, Autorizzazione paesaggistica, autorizzazione culturale, per vincoli idrogeologici autorizzazione antisismica ecc.

## Slide 41
Valutazione Ambientale Strategica

## Slide 42: Valutazione Ambientale Strategica
La valutazione ambientale strategica (VAS) ha per oggetto gli strumenti di pianificazione e i programmi.
La definizione di valutazione ambientale strategica (VAS) è di diretta matrice normativa, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE (“direttiva VAS”).
Si sostanzia in una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. In particolare, si intende “l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”.

## Slide 43: D.Lgs. n. 152 del 2006 art. 5 - Definizioni
“…a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;…”

## Slide 44
“…e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
  che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
  2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;…”

## Slide 45: Art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006
La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
In particolare viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati:
per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, ((II-bis,)) III e IV del presente decreto; ((112))
in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica,

## Slide 46: Esclusioni
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

## Slide 47: Fasi della VAS
La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli artt. da 12 a 18:
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
l’elaborazione del rapporto ambientale;
lo svolgimento delle consultazioni;
la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni.

## Slide 48: Art. 12: verifica di assoggettabilità
rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma.

## Slide 49: ART. 13 Redazione del rapporto ambientale
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

## Slide 50: ART. 14 Consultazione
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

## Slide 51: ART. 17 Informazione sulla decisione
La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorita' interessate con indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria

## Slide 52
La VIA è istituto che si differenzia dalla VAS non solo normativamente, ma anche concettualmente, avendo ad oggetto, la prima, la valutazione degli impatti generati da opere specifiche, la seconda, gli effetti indotti sull’ambiente dall’attuazione delle previsioni contenute in determinati strumenti di pianificazione e programmazione. - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n. 227

## Slide 53: Autorizzazione Integrata Ambientale

## Slide 54: Autorizzazione Integrata Ambientale
Anche la definizione di autorizzazione integrata ambientale (AIA o IPPC, acronimo di integrated pollution prevention and control) come la VAS è di diretta matrice normativa, il D.Lgs. n. 59 del 2005, che ha recepito la Direttiva 96/61/CE, definisce la IPPC come il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del decreto.
La normativa ora è stata inserita nel D.Lgs 152/2006, nella parte II, Titolo III bis, artt. 29 bis e ss.

## Slide 55
L’AIA sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge o dalle relative norme di attuazione.
L’AIA definisce inoltre le modalità di esercizio degli impianti stessi.

## Slide 56
L’AIA si pone come obiettivo quello di semplificare il regime autorizzatorio per le attività che hanno un impatto sull’ambiente.
Vantaggio per il privato: un’unica autorizzazione e un unico procedimento autorizzativo
Vantaggio per l’ente pubblico: avere un quadro unitario degli effetti sull’ambiente di una determinata attività, maggior facilità ed efficacia dei controlli.

## Slide 57
Le autorizzazioni si basano sulle c.d. BAT (Best Available Techniques): Conclusioni sulle BAT, direttiva 2010/75/UE, riguardano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Decisioni della Commissione Europea.
L'uso delle BAT serve ad evitare o a ridurre le emissioni inquinanti e l'impatto sull'ambiente, riducendo nel contempo i consumi energetici e migliorando la produttività e/o la qualità della produzione.

## Slide 58: Articolo 29-ter
Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

## Slide 59: Articolo 29-ter
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita' competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

## Slide 60: Ambito di applicazione
Categorie elencate negli allegati VII e XII del D.Lgs 152/2006:
Attività energetiche
Attività di produzione lavorazione metalli e minerali
Industria chimica
Gestione rifiuti
Attività varie (cartiere, tessile, concerie…)

## Slide 61: Rilascio dell’AIA
L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa, nonche' i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione.

## Slide 62: Rilascio dell’AIA
L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.

## Slide 63: Rinnovo e riesame
L'autorita' competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

## Slide 64: Rinnovo e riesame
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a giudizio dell'autorita' competente l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
una verifica sulle emissioni, ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

## Slide 65: Sanzioni
Inosservanza dell’AIA:
Sanzioni penali e amministrative.